## Slide 1: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА
ЛЕКЦИЯ №1 ВЪВЕДЕНИЕ В КУРСА
ВЕНЦИСЛАВ НАЧЕВ

## Slide 2: ЗА КАКВО ЩЕ СИ ГОВОРИМ ДНЕС
1. КАКВО И КАК ЩЕ УЧИМ
2. КАКВО Е ЕЛЕКТРОНИКА
3. МАТЕРИЯ И ЕНЕРГИЯ
4. ПОСТОЯНЕН ТОК

## Slide 3: КАКВО ЩЕ УЧИМ
ПОСТОЯНЕН ТОК
ПРОМЕНЛИВ ТОК
АНАЛОГОВИ СХЕМИ
ЦИФРОВИ СХЕМИ
СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
КОНСТРУИРАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

## Slide 4: КАК ЩЕ УЧИМ
“Учение без размишление е безполезно, размишление без учение – опасно!”
Конфуций

## Slide 5: СОФТУЕР ЗА ОБУЧЕНИЕТО
Proteus 8.5 Demonstration:
https://www.labcenter.com/
- Intelligent Schematic Input System
симулация на електронни схеми
- Advanced Routing and Editing Software
проектиране на печатни платки

## Slide 6: КАКВО Е ЕЛЕКТРОНИКА
Електроника: инженерна наука, чиято цел е генериране, разпространение и управление на електроенергия.

## Slide 7: ПРИЛОЖЕНИЕ
1. БИТ
2. ЕНЕРГЕТИКА
3. ИНДУСТРИЯ
4. ТРАНСПОРТ
7. НАУКА
5. МЕДИЦИНА
6. ЗЕМЕДЕЛИЕ
8. КОСМОС

## Slide 8: ОТ КАКВО Е СЪСТАВЕНА МАТЕРИЯТА

## Slide 9: СТРОЕЖ НА АТОМА
e- = -1.602189.10-19C
p+ = 1.602189.10-19C
n0 = 0

## Slide 11: ПЕРИОДИЧНИ ЗАКОНИ
Пореден номер на елемента в периодичната система – Z :
брой протони - P -> P = Z ;
брой електрони – E –> E = P ;
брой неутрони – N–>броят неуторони определят изпотопите на елемента ;
Атомна маса: А = P + N;
Маса на електрона me: 9.109 x 10-28g
Mаса на протона mp: 1.673 x 10-27g –> 1836 х me
Маса на неутрона mn: 1.675 x 10-27g -> mn ~ mp

## Slide 12: ПРИМЕР: МЕД
Z(Cu) = 29
e- = 29
p+ = 29
n = 34/36

## Slide 13: ЕНЕРГИЯ
Фундаментални взаимодействия:
Гравитационно - маса;
Електромагнитно - електрични заряди;
Силно ядрено – привличане между кварките, ядрени сили;
Слабо ядрено – разпад на субатомни частици, термоядрен синтез.
ТЕОРИЯ НА ВЕЛИКОТО ОБЕДИНЕНИЕ – GRAND UNIFIED THEORY

## Slide 14: ЕЛЕКТРИЧЕН ЗАРЯД
Талес(640-546г.пр.н.е) описва как къс от кехлибар след натриване придобива свойството да привлича леки предмети.
“електрон” – кехлибар
Електрически заряд q, мерна единица C, кулон.
e- = -1.602189.10-19C – отрицателен заряд.
p+ = 1.602189.10-19C – положителен заряд.
q = m.p+ + n.e- [C]
Закон на Кулон(Coulomb’s law):
k = 9.109 N.m2/C2

## Slide 15: СРАВНЕНИЕ
Електричната сила е почти
1 340 000 000 000 пъти по-силна от гравитационната при 1C електрични заряди и 1kg. маси.

## Slide 16: ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ СПОРЕД ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ИМ СВОЙСТВА
Проводници – имат свободни електрически заряди(токоносители): метали, електролити, йонизиран газ.
Полупроводници – силиций, германий, GaAs….
Диелектрици(Изолатори) – нямат свободни електрически заряди.

## Slide 17: ПРОВОДНИЦИ
МЕТАЛНА РЕШЕТКА С ЕЛЕКТРОНЕН
ГАЗ, СЪСТАВЕН ОТ ВАЛЕНТНИТЕ
ЕЛЕКТРОНИ
ЕЛЕКТРОЛИТ – РАЗТВОР, В КОЙТО ИМА СВОБОДНИ ТОКОНОСИТЕЛИ
– ЙОНИ И ЕЛЕКТРОНИ
ЙОНИЗИРАН ГАЗ(ПЛАЗМА)
– ГАЗ С ЙОНИ

## Slide 18: ДИЕЛЕКТРИЦИ (ИЗОЛАТОРИ)
Материали, през които не могат да преминават електрични заряди. Те нямат свободни електрични заряди.
- гума, стъкло, пластмаси, бакелит, дърво(сухо), масла, дестилирана вода, въздух...

## Slide 19: ПОЛУПРОВОДНИЦИ
Нито проводник, нито диелектрик
При едни условия е проводник, при други диелектрик: напр. при загряване, осветяване прилагане на ел. поле... се освобождават електрични заряди.
ОСНОВА НА КОМПЮТЪРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Силиций, Германий.....

## Slide 20: ИЗТОЧНИЦИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Преобразуват някакъв вид енергия в електрическа енергия -> струпване електрически заряди.
механична: динамото на велосипеда, ветрогенератор, турбина във ВЕЦ....
химическа: алкални батерии, литиево-йонни батерии, оловни акумулатори....
ядрена енергия: АЕЦ(делене на урана), термоядрен синтез(синтез на водорода);
топлинна: термобатерии;
магнитна: RFID пасивна карта;
електрично поле: кондензаторни батерии;
светлиннна: фотоволтаици.

## Slide 21: КОНСУМАТОРИ
Преобразуват електрическата енергия в друг вид енергия.

## Slide 22: КАК
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА – съвкупност от елементи и преносни линии, който имат за цел да доставят и преобразуват електрическа енергия от източника до консуматора.

## Slide 23: ОПИСАНИЕ НА ЕЛ. ВЕРИГИ
ПРИНЦИПНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СХЕМИ
- всеки електронен елемент има условно графично означение(УГО)

## Slide 24: ЕЛЕКТРОННА СХЕМА
ИЗТОЧНИК
НА НАПРЕЖЕНИЕ
КЛЮЧ
ЛАМПА
име
УГО
стойност
проводници

## Slide 25: ЗАЩО ЛАМПАТА СВЕТИ?
отворена верига
затворена верига

## Slide 26: ВОДНА АНАЛОГИЯ
ЗАЩО КОЛЕЛОТО СЕ ВЪРТИ?
P1
P2
ΔP = P1 – P2
налягане
Q воден дебит
съпротивление
ТРЪБИ

## Slide 27: АНАЛОГИЯ - ЕЛЕМЕНТИ
ИЗТОЧНИК НА
ЕНЕРГИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
КОНСУМАТОР/
ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
НА ЕНЕРГИЯ
ПРЕНОСНА
СРЕДА

## Slide 28: АНАЛОГИЯ – ФИЗИЧНИ ВЕЛИЧИНИ
НАЛЯГАНЕ - ЕЛЕКТРИЧЕСКО НАПРЕЖЕНИЕ, U
Напрежение, Потенциална разлика;
Дефинира се между две точки;
U = φ2 – φ1 [V] ;
Мерна единица – ВОЛТ [V] ;
φ2
φ1

## Slide 29: АНАЛОГИЯ – ФИЗИЧНИ ВЕЛИЧИНИ
2. ВОДЕН ПОТОК(ДЕБИТ) – ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК, I
Ток ;
Електричен заряд q преминал за единица време t:
I = dq / dt [A]
Мерна единица – АМПЕР [A]
ГОЛЕМИНА И ПОСОКА.
Посоката на тока е от по-висок към по-нисък потенциал.

## Slide 30: АНАЛОГИЯ – ФИЗИЧНИ ВЕЛИЧНИ
СЪПРОТИВЛЕНИЕ – ЕЛЕКТРИЧЕСКО СЪПРОТИВЛЕНИЕ, R:
омично съпротивление;
противопоставя се на протичането на електричния ток;
Къде има съпротивления:
- консуматори;
- неиделани проводници;
- източници;
Мерна единица – ОM [Ω]

## Slide 31: СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ПРОВОДНИК, R
дължина на проводника
площ на сечението
специфично съпротивление
/зависи от материала/
КОЛКОТО ПО-МАЛКО, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ !!!
ТЕМПЕРАТУРНО-ЗАВИСИМО

## Slide 32: ЗАДАЧА
Алуминиев кабел от захранваща мрежа е дълъг 100m. и има сечение от 20mm2. Специфичното съпротивление на алуминия е ρ = 0.029 Ω.mm2/m. Да се намери електричното съпротивление на кабела.

## Slide 33: РЕЗИСТОР
Пасивен електронен елемент, който се характеризира със съпротивление.
Основно предназначение – да ограничава тока в електрическите вериги или да създава пад на напрежение.
Основни параметри:
- електрическо съпротивление R;
- мощност, която може да разсее;
- клас точност;
- паразитни параметри.
УГО:
IEC
IEEE

## Slide 34: ВИДОВЕ РЕЗИСТОРИ
Според конструкцията: жични,
тънкослойни и дебелослойни, въглеродослойни, металослойни, металоокисни...

## Slide 35: ВИДОВЕ РЕЗИСТОРИ
Според принципа на действие:
постоянни – съпротивлението е дефинирано от производителя.
променливи – съпротивлението зависи от определен фактор:
потенциометри - ръчно;
фоторезистори(LDR) - светлина;
терморезостори – температура;
тензорезистор – натиск, опън;
магниторезистор – магнитно поле.
мермистор – памет...

## Slide 36: ЦВЕТЕН КОД
ОНЛАЙН КАЛКУЛАТОР

## Slide 37: ЗАКОН НА ОМ
ВЪРЗКА МЕЖДУ ВЕЛИЧИНИТЕ: НАПРЕЖЕНИЕ, ТОК И СЪПРОТИВЛЕНИЕ
I
U = 10V
R = 5Ω
I = ?

## Slide 38: ЗАДАЧИ
I
U = 20V, R = 4Ω, I = ?
U = 20V, R = 2Ω, I = ?
U = 10V, R = 4Ω, I = ?
4. I = 2A, R = 10Ω, U = ?
5. U = 2V, I = 1mA, R = ?

## Slide 39: ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ
Волтметър: измерва напрежение:
има огромно(безкрайно) вътрешно съпротивление, свързва се успоредно(паралелно) на елемента в които ще се измерва.

## Slide 40: ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ
Амперметър: измерва ток:
Има много малко(0) вътрешно съпротивление. Свързва се последователно във веригата, в която ще се измерва тока.

## Slide 41: ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ
Мултицет(Мултимер): комбиниран преносим цифров уред.

## Slide 42: ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ
Осцилоскоп, Спектороанализатор....
- освен количествена оценка, позовляват и графична визуализация на измерваниете величини.

## Slide 43: СВЪРЗВАНЕ НА РЕЗИСТОРИ
Последователно (серийно): свързват се един след друг
Еквивалентно съпротивление:
Re = R1 + R2

## Slide 44: СВОЙСТВА
ТОКЪТ през резисторите е еднакъв - I
НАПРЕЖЕНИЕТО Un е различно:
Un = I.Rn
напрежение върху
резистор n
ток
съпротивление
на резистор n

## Slide 45: ПРИМЕР

## Slide 46: ЗАДАЧИ Rab = ?

## Slide 47: ЗАДАЧА:
На Бай Гошо в шкафа има резистори със съпротивление 4kΩ, 10kΩ и 1kΩ, а
на него му трябва резистор със съпротивление 29kΩ. Какво да прави?

## Slide 48: СВЪРЗВАНЕ НА РЕЗИСТОРИ
Паралелно (Успоредно):
важи само за два резистора!!!

## Slide 49: СВОЙСТВА
Напрежението върху резисторите е еднакво– U
Токовете през резисторите са различни In
In = U / Rn
ток през резистор n
напрежение
съпротивление
на резистор n

## Slide 50: ПРИМЕР

## Slide 51: ЗАДАЧИ Rab = ?
a
b
a
a
a
b
b
b
c

## Slide 52: ЗАДАЧА:
На Бай Гошо в шкафа има резистори със съпротивление 4kΩ и 10kΩ, а
на него му трябва резистор със съпротивление 2kΩ. Какво да прави?

## Slide 54
www.themegallery.com
Благодаря за вниманието !