## Slide 1: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА
ЛЕКЦИЯ №3 ПРОМЕНЛИВ ТОК
ВЕНЦИСЛАВ НАЧЕВ

## Slide 2: ЗА КАКВО ЩЕ СИ ГОВОРИМ
КАКВО Е ПРОМЕНЛИВ ТОК
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ НА ПРОМЕНЛИВТЕ ВЕЛИЧИНИ
СИНУСОИДАЛНЕН РЕЖИМ
AC ВЕРИГА С РЕЗИСТОР
КОНДЕНЗАТОРИ. АC ВЕРИГИ С КОНДЕНЗАТОРИ
БОБИНИ. AC ВЕРИГИ С БОБИНИ
ЕЛЕКТРОННИ ФИЛТРИ
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 3: КАКВО Е ПОСТОЯНЕН И ПРОМЕНЛИВ ТОК
Alternating Current / Direct Current
Променлив ток / Постоянен ток
DC – посоката на тока е една и съща във всеки момент от времето, т.е. величините напрежение и ток остават относително постоянни.
AC – посоката на тока непрекъснато се променя във времето, т.е. величините напрежение и ток значително се променят в кратки времеви интервали.

## Slide 4: ИЗТОЧНИЦИ НА ПРОМЕНЛИВ ТОК
Захранващата мрежа – в бита и промишлеността.
Защо? Генераторите в електроцентралите (АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ...) произвеждат променлив ток -> лесен за производство, лесен за пренос, малки загуби в електоразпределителната мрежа.
Източници на електрически сигнали: микрофони, компютърни интерфейси, телевизия...

## Slide 5: НАПРЕЖЕНИЕ И ПОСОКА НА ТОКА
положителни показания
отрицателни показания

## Slide 6: КАК ДА СИ НАПРАВИМ ПРОМЕНЛИВ ТОК

## Slide 7: КАК
1.
2.

## Slide 8: ВРЕМЕДИАГРАМА

## Slide 9: ФОРМА НА НАПРЕЖЕНИЕТО/ТОКА

## Slide 10: СИНУСОИДАЛНА ФОРМА
Универсална форма !!!
Описва се математически с функцията sin().
Получава се от окръжност – идеална фигура във вселената.

## Slide 11: ПАРАМЕТРИ - АМПЛИТУДА
Амплитуда – максимална стойност;
А1 = 0.5
А2= 1
А3 = 2
Um, Im

## Slide 12: ПАРАМЕТРИ – ПЕРИОД / ЧЕСТОТА
Период T – продължителността на една синусоида – измерва се в секунди - s.
Честота f – броя на периодите за 1 секунда – измерва се в херц -Hz.

## Slide 13: НАЧАЛНА ФАЗА
Измерва се в градуси[o] или радиани[rad].

## Slide 14: МАТЕМАТИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Амлитуда - Am
Честота – f
Начална фаза – φо
А(t) = Amsin(2ϖft + φо)
моментна стойност – във време t

## Slide 15: СИНУСОИДАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ВЪРХУ РЕЗИСТОР
източник на
синусоидално напрежение

## Slide 16: ОЦЕНКА НА ПРОМЕНЛИВИ ВЕЛИЧИНИ
Амплитуда – Um, Im– максимална стойност.
Размах Upp, Ipp– 2 x амплитуда.
амплитуда
размах

## Slide 17: ОЦЕНКА НА ПРОМЕНЛИВИ ВЕЛИЧИНИ
Средна стойност за един период или полупериод: Uav, Iav.
За синусоидални величини: Uav = 0,637.Um

## Slide 18: ОЦЕНКА НА ПРОМЕНЛИВИ ВЕЛИЧИНИ
Ефективна стойност (средноквадратична), RMS (Root Mean Square): стойност на напрежението/тока, еквивалентна по мощност на постоянното напрежение.
Измерва се от измервателните уреди – AC Voltmeter, AC Ammeter !!!
За синусоидални величини: Ueff = 0,707.Um

## Slide 19: ОСЦИЛОСКОП
Осцилоскоп – уред за наблюдение на изменението на напрежението във времето.

## Slide 20: ОСЦИЛОСКОП
Входна величина – НАПРЕЖЕНИЕ;
Основен параметър: максимална честота която може да измерва.
Недостатък -> ниска точност поради множеството преобразуватели в самия осцилоскоп.
Мащабиране: ПО АМПЛИТУДА И ПО ВРЕМЕ.
АМПЛИТУДА
y
ВРЕМЕ
x

## Slide 21: ОСЦИЛОСКОП – ОСНОВНИ КОНТРОЛИ
МАЩАБИРАНЕ ПО ВРЕМЕ
МАЩАБИРАНЕ ПО АМПЛИТУДА
ВХОД ЗА КАНАЛ 1
ВХОД ЗА КАНАЛ 2
ЕКРАН

## Slide 22: PC – BASED OSCILLOSOPE

## Slide 23: КОНДЕНЗАТОР
Пасивен електронен елемент с два извода.
Има свойството – КАПАЦИЕТ – възможност да натрупва електрически заряди. Измерва се във ФАРАДИ, F.
Основни параметри: капацитет, максимално напрежение на което издържа.

## Slide 24: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ
Капацитет – свойството да се натрупват електрически заряди.
малък
капацитет
голям
капацитет
още по-голям
капацитет

## Slide 25: КОНСТРУКЦИЯ НА КОНДЕНЗАТОР
S
електроди(проводници)
диелектрик(вакуум)

## Slide 27: КОНДЕНЗАТОР ПРИ ПОСТОЯНЕН ТОК
МИСЛИМ....

## Slide 28: КОНДЕНЗАТОР ПРИ ПРОМЕНЛИВ ТОК
ТОКЪТ ИЗПРЕВАРВА
НАПРЕЖЕНИЕТО С
90о (π/2)

## Slide 29: СВЪРЗВАНЕ НА КОНДЕНЗАТОРИ
Последователно(Серийно):
- общ случай
- само за два кондензатора
КАТО ПАРАЛЕЛНО
ПРИ РЕЗИСТОРИТЕ

## Slide 30: СВЪРЗВАНЕ НА КОНДЕНЗАТОРИ
Паралелно(Успоредно):
КАТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНО
ПРИ РЕЗИСТОРИТЕ

## Slide 31: КАКВО ДА ПРАВИМ КАТО ВИДИМ КОНДЕНЗАТОР
Колко е голяма амплитудата на тока ?
Какво показва амперметъра?
Как да го пресметнем математически?
От какво зависи тока?

## Slide 32: РЕАКТИВНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА КОНДЕНЗАТОР
Честотна зависимост на Xc:
f = 0 => Xc =∞
f = ∞ => Xc = 0
Зависи от капацитета C.

## Slide 33: ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗЪМ
Магнитно поле – къде и кога има магнитно поле?
МАГНИТНО ПОЛЕ СЕ СЪЗДАВА ОТ ДВИЖЕЩИ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАРЯДИ

## Slide 34: БОБИНА
Пасивен електронен елемент с два извода
Има който има свойството ИНДУКТИВНОСТ: способност да буферира електрическа енергия в енергия на магнитно поле.
Основни параметри: индуктовност, качествен фактор...

## Slide 35: ИНДУКТИВНОСТ НА БОБИНА
l - дължина
S – напречно сечение
N – брой навивки
μr -феромагнетик
ХЕНРИ
μ0 = 12.56х10-7 H/m
Материал | μr
Злато | 0.99986
Вода | 0.99991
Вакуум | 1
Въздух | 1.0000004
Алуминий | 1.00002
Кобалт | 250
Никел | 600
Пермалой | 100 000
Желязо | 280 000

## Slide 36: БОБИНА ПРИ ПОСТОЯНЕН ТОК

## Slide 37: БОБИНА ПРИ ПРОМЕНЛИВ ТОК
ТОКЪТ ИЗОСТАВА ОТ
НАПРЕЖЕНИЕТО С
90о (π/2)

## Slide 38: РЕАКТИВНО СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА БОБИНА
Честотна зависимост на XL:
f = 0 => XL =∞
f = ∞ => XL = 0
Зависи от индуктивността L.

## Slide 39: СВЪРЗВАНЕ НА БОБИНИ
Последователно(серийно) свързване:

## Slide 40: СВЪРЗВАНЕ НА БОБИНИ
Успоредно(паралелно) свързване:
- само за две бобини
- общ случай

## Slide 41: ВЗАИМНА ИНДУКТОВНОСТ
Прехвърляне на ел. енергия от една бобина към друга по безжичен начин.
Магнитния поток на едната бобина създава индуктирано електродвижещо напрежение във втората.

## Slide 42: БОБИНИ & КОНДЕНЗАТОРИ

## Slide 43: ТРАНСФОРМАТОР

## Slide 44: МОЩНОСТ В ПРОМЕНЛИВОТОКОВИ ВЕРИГИ

## Slide 45: МОЩНОСТ ПРЕЗ РЕЗИСТОР

## Slide 46: МОЩНОСТ ПРЕЗ РЕАКТИВЕН ЕЛЕМЕНТ

## Slide 47: МОЩНОСТ ПРЕЗ СМЕСЕНА ВЕРИГА

## Slide 48: ИЗВОД
Мощността зависи освен от големината на тока и напрежението, но и от фазовата им разлика φ.
Активна мощност: - оползотворената мощност.
Реактивна мощност: - мощността която се обменя между консуматора и източника (не се използва за полезна работа) - пружинира.
Пълна мощност:
фактор на мощността

## Slide 49: МОЩНОСТ В ПРОМЕНЛИВИ ВЕРИГИ
ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ ОТЧИТАТ
АКТИВНАТА МОЩНОСТ
РЕАКТИВНАТА
МОЩНОСТ СЕ ПРОЯВЯВА
В ЗАГУБИ В
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

## Slide 50: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ФИЛТРИ
ФИЛТРИРА СИГНАЛИТЕ ПО ЧЕСТОТА

## Slide 51: НИСКОЧЕСТОТЕН ФИЛТЪР
Нискочестотен филтър(Low-Pass Filter): пропуска ниските и спира високите честоти.

## Slide 52: РЕАЛИЗАЦИЯ
LC филтър
RC филтър

## Slide 53: ВИСОКОЧЕСТОТЕН ФИЛТЪР
Високочестотен филтър(High-Pass Filter): пропуска високите и спира ниските.

## Slide 54: РЕАЛИЗАЦИЯ
LC филтър
RC филтър

## Slide 55: ЛЕНТОВ ФИЛТЪР
Лентов филтър(Bandpass filter): проуска честотите от fГР1. до fГР2. и не пропуска всички останали.

## Slide 56: РЕАЛИЗАЦИЯ
fГР2
fГР1

## Slide 57: РЕЖЕКТОРЕН ФИЛТЪР
Рефекторен филтър(Bandstop filter): спира честотите от fГР1. до fГР2. и не пропуска всички останали.

## Slide 58: РЕАЛИЗАЦИЯ
fГР1
fГР2

## Slide 59: ПРИМЕР

## Slide 60: ПРИМЕР
Power Line Communication – интернет по захранващата мрежа.
Проблем ? – Решение ?

## Slide 61: Arduino ШИМ филтър

## Slide 62
www.themegallery.com
Благодаря за вниманието !