## Slide 1: ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА
ЛЕКЦИЯ №5 ОПЕРАЦИОННИ УСИЛВАТЕЛИ
ВЕНЦИСЛАВ НАЧЕВ

## Slide 2: КАКВО НИ ПРЕДСТОИ
ЕЛЕКТРОНЕН УСИЛВАТЕЛ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСИЛВАТЕЛИТЕ
ОПЕРАЦИОНЕН УСИЛВАТЕЛ
КОМПАРАТОР
УСИЛВАТЕЛНИ СХЕМИ
ПРОГРАМИРУЕМИ УСИЛВАТЕЛИ
ОПЕРАЦИИ И ОБРАБОТКИ НА СИГНАЛИ
СПЕЦИФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
РОБОТ – ПРЕСЛЕДВАЧ НА ЛИНИЯ

## Slide 3: УСИЛВАТЕЛ
слаб входен сигнал
мощен изходен сигнал
постоянен ток

## Slide 4: УСИЛВАТЕЛ - ПРИМЕР
АУДИО СИСТЕМА ЗА
АВТОМОБИЛ

## Slide 5: УСИЛВАТЕЛИ - ПРИМЕР
Датчик на Хол
- усеща магнитно поле
Пиезоелектричен сензор
Повечето сензори
по природа имат много
малко изхдно напрежение и ток,
който не може да бъде директно
обработен от компютър
или микроконтролер.
На помощ идват усилвателите.

## Slide 6: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСИЛВАТЕЛИТЕ(1)
Коефициент на усилване по:
- напрежение: АU = Uизх / Uвх
- ток: АI = Iизх / Iвх
- мощност: АP = Pизх / Pвх.
Входно съпротивление(импеданс): Rin
Изходно съпротивление(импеданс): Rout

## Slide 7: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСИЛВАТЕЛИТЕ(2)
Амплитудно-честотна характеристика;
Фазово-честотна характеристика;
Коефициент на нелинейни изкривявания;
Коефициент на полезно действие.

## Slide 8: СЪГЛАСУВАНЕ
Съгласуване на импедансите (Impedance matching) са техники при които се цели да се предаде максималната мощност от една схема(устройство) на друго.
Rin = Rout = RT

## Slide 9: СЪГЛАСУВАНЕ

## Slide 10: ПРОСТО ТРАНЗИСТОРНО УСИЛВАТЕЛНО СТЪПАЛО

## Slide 11: ТРАНЗИСТОРНИ УСИЛВАТЕЛИ
СРАВНИТЕЛНО СЛОЖНИ ЗА ИЗЧИСЛЯВНЕ
-> ПРЕПОРЪКИ КЪМ НАЧИНАЕЩИТЕ:
работите по готови схеми;
използвате интегрални усилватели;
четете дебелите книги.

## Slide 12: ОПЕРАЦИОНЕН УСИЛВАТЕЛ
Специфична усилвателна схема с огромно приложение в електрониката за обработка на електрически сигнали.

## Slide 13: ОПЕРАЦИОНЕН УСИЛВАТЕЛ
неинвертиращ вход
инвертиращ вход
изход
захранващо напрежение +
захранващо напрежение -

## Slide 14: СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Усилва разликата между напреженията на двата си входа:
Uout = AU(U+ - U-)
За идеален ОУ:
AU = ∞;
Rin = ∞;
Rout = 0;
Безкрайна честотна лента;
ОУ винаги изравнява двата потенциала на входа си !!!

## Slide 15: КАК ДА ГО ЗАХРАНИМ

## Slide 16: ЗАХРАНВАНЕ С ДВУПОЛЯРНО НАПРЕЖЕНИЕ
трансформатор със средна точка

## Slide 17: КОМПАРАТОР
Uout = AU(U+ - U-)
~∞
Ако:
U+ > U- => Uout = Usupply+
U+ < U- => Uout = Usupply-

## Slide 18: КОМПАРАТОР

## Slide 19: КОМПАРАТОР - ПРИЛОЖЕНИЕ
опорно напрежение
динамично напрежение

## Slide 20: КОМПАРАТОР - ПРИЛОЖЕНИЕ
РАЗКРИТО !!!

## Slide 21: КОМПАРАТОР - ПРИЛОЖЕНИЕ

## Slide 22: НЕИНВЕРТИРАЩ УСИЛВАТЕЛ

## Slide 23: ИНВЕРТИРАЩ УСИЛВАТЕЛ

## Slide 24: ИНВЕРТИРАЩ УСИЛВАТЕЛ
За да се намалят паразитни влияния се добавя R3.
R3 = R1 || R2

## Slide 25: ПОВТОРИТЕЛ НА НАПРЕЖЕНИЕ
Uin = Uout
Rin = ∞
Rout = 0

## Slide 26: АКТИВНИ ФИЛТРИ
(+)Имат по-добри параметри от пасивните;
(+)С по-малко елементи, по-добър резултат;
(+)Малко изходно съпротивление – могат в изхода си да захранват друга схема;
(+)Възможност за усилване;
(-)Необходимост от захранване;
(-)По-висока цена.
ОНЛАЙН ПРОЕКТИРАНЕ НА АКТИВНИ ФИЛТРИ

## Slide 27: СУМАТОР

## Slide 28: АУДИО МИКСЕР

## Slide 29: АУДИО МИКСЕР

## Slide 30: АУДИО УСИЛВАТЕЛ
http://www.electronicshub.org/microphone-preamplifier/

## Slide 31: АУДИО УСИЛВАТЕЛ
предусилвател
усилвател на мощност

## Slide 32: ГЕНЕРАТОР НА СИГНАЛИ
Служи за създаване на електрическо трептение с определена форма и честота.
Генератор с мост на Вин

## Slide 33: ФУНКЦИОНАЛЕН ГЕНЕРАТОР

## Slide 34: ФУНКЦИОНАЛЕН ГЕНЕРАТОР В PROTEUS

## Slide 35: ПРОГРАМИРУЕМ УСИЛВАТЕЛ
PGA – Programmable Gain Amplifier;
Усилвател, на който коефициента на усилване може да бъде управляван по електронен начин (с микроконтолер, софтуер + управляваща електроника...).

## Slide 36: ПРОГРАМИРУЕМ УСИЛВАТЕЛ

## Slide 37: ПРОГРАМИРУЕМ УСИЛВАТЕЛ
аналогов
мултиплексор
/демултиплексор
цифрови сигнали подaвани от
компютър/микроконтролер
управляваща електроника....

## Slide 38: ПРОГРАМИРУЕМ УСИЛВАТЕЛ
цифров потенциметър

## Slide 39: РОБОТ – ПРЕСЛЕДВАЧ НА ЛИНИЯ

## Slide 40: РОБОТ – ПРЕСЛЕДВАЧ НА ЛИНИЯ
ЗАДАЧА: Да се проектира Робот – Преследвач на линия с помощта на ОУ (без микроконтролер).
сензори за линията
електромотори с
колела и редуктори
управляваща електроника
+ батерия
търкало
(опора)
шаси

## Slide 41: ШАСИ
Шаси – конструкцията, върху която ще се монтира всичко. Продават се готови, но всеки е споспбен да прояви креативност и да направи красиво шаси с подръчни материали.

## Slide 42: ТРЕТА ОПОРА
Служи за трета опорна точка. Две от опорите ще бъдат водещите колела, а третата опора ще бъде пасивна –трета опора.
Аксиома от математиката: “Една равнина се определя от три точки, който не лежат на една права.”

## Slide 43: ЕЛЕКТОМОТОРИ И ЗАДВИЖВАНЕ
Постояннотокови електромотори, редуктори, и колела.

## Slide 44: СЕНЗОРНА СИСТЕМА

## Slide 45: СЕНЗОРНА СИСТЕМА

## Slide 46: ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Usen = MAX
Usen = MIN

## Slide 47: УПРАВЛЯВАЩА ЕЛЕКТРОНИКА
Usen < Uset => Uout = 0
Usen > Uset => Uout ~ 9V

## Slide 48: ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ
Uin = 0 -> моторът не се върти
Uin ~ 9V -> моторът се върти

## Slide 49: ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

## Slide 50: x2
ляво колело,
ляв сензор
дясно колело,
десен сензор

## Slide 51: ЗАХРАНВАНЕ

## Slide 52: ПЛАТКА

## Slide 53: КРАЕН РЕЗУЛТАТ

## Slide 54: ПРИЛОЖЕНИЯ
Състезания по роботика.
Роботи в бита.
Роботи в индустрията.

## Slide 55
www.themegallery.com
Благодаря за вниманието !